Kostrzyn nad Odrą, 19 lipca 2010r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą, zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Drzewickiej, Rzemieślniczej i Sosnowej w Kostrzynie nad Odrą” w ramach programu GAMBIT.

W rozwiązaniach projektowych  należy uwzględnić wykonanie :

- szafy sterowniczej 230V obsługującej 16 grup sygnalizacyjnych ( w tym 9 kołowych,

5 pieszych, 2 rowerowe )

- 4 wideodetektory z możliwością podłączenia do systemu monitoringu miejskiego ( np. system

typu Autoscope lub równoważny ) i 1 wideodetektor bez możliwości podłączenia do

monitoringu ( np. system typu Trafficam lub równoważny )

- układu detekcji pieszych i rowerzystów – przyciski sensorowe z potwierdzeniem – 5 szt.

- kanalizacji kablowej do obsługi układu sygnalizacji

- projektu organizacji ruchu drogowego wraz z wymaganymi uzgodnieniami

Zakres robót określono graficznie na załączniku nr 1.

Przewidywany termin oddania projektu wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami ( po jednoczesnym złożeniu go do właściwego organu administracji budowlanej ) : 45 dni od daty podpisania umowy.

Poszczególna dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie składać się z następujących elementów :

- Projekt techniczno – wykonawczy 6 egzemparzy ( wszystkich koniecznych branż ) składający się w szczególności z planów, rysunków i innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania, ( wymagania dotyczące formy projektu techniczno-wykonawczego przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu budowlanego ), projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych obowiązującymi przepisami, uzgodnień i zezwoleń wymaganych przy złożeniu dokumentacji do właściwego organu administracji budowlanej.

Strona tytułowa dokumentacji projektowej będzie zawierać dane wyszczególnione              w § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego.

- Przedmiar robót 4 egzemplarze – zakres i forma zgodna z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego ( Dz.U. Nr 202 poz. 2072 ) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego  ( Dz.U. Nr 75 poz. 664 ).

- Specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót budowlanych 4 egzemplarze                ( opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót ) – zakres i forma zgodna z przepisami jak wyżej.

- Kosztorys inwestorski 2 egzemplarze – sporządzony zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. Nr 130 poz. 1389 ).

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej ( prócz uzgodnień ) zostaną również dostarczone w formie elektronicznej na nośniku CD.

Jednostka projektująca przeprowadzi inwentaryzację techniczna do celów projektowych oraz uzyska kopię aktualnej mapy zasadniczej ( mapa do celów projektowych ).

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą ul.Graniczna 2 osobiście, pocztą, faksem ( nr fax-u 95 7278147 ) lub pocztą elektroniczną adres : koscielska@kostrzyn.um.gov.pl

Termin złożenia oferty: do dnia 28.07.2010r. do godz. 1500 z dopiskiem „Oferta na sygnalizację świetlną”.

Telefon kontaktowy (95) 7278122 Małgorzata Tubielewicz.

Załącznik :

- mapa poglądowa w skali 1 : 500

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

dr Andrzej Kunt